目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	12

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	25

四、主要环境影响和保护措施	29

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	55

附表	56

建设项目污染物排放量汇总表	56

| 附图 附图一：项目地理位置图 附图二：项目环境保护目标图 附图三：总平面布置图 附图四：分区防渗图 附图五：本项目在生态红线中的位置 附图六：本项目与宜春市环境管控单元位置关系图 附图七：声环境现状监测布点图 附图八：项目所在地水系图 附图九：项目四至及工程师现场踏勘照片 | 附件 附件1：委托书 附件2：承诺书 附件3：备案文件 附件4：统一社会信用代码证书 附件5：项目用地红线与土地利用三调图 附件6：宜春市应急管理局关于同意项目建设的复函 附件7：声环境现状监测报告 附件8：测绘图及测绘单位资质证书 |
| --- | --- |

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 袁州区慈化镇冲下仓储建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2311-360902-04-01-390*** |
| 建设单位联系人 | 陈** | 联系方式 | 13879575*** |
| 建设地点 | 江西 省（自治区） 宜春 市 袁州 区（县） 慈化 镇（街道） 冲下村 （具体地址） |
| 地理坐标 | （E： 114 度 05 分 57.722 秒，N： 28 度 02 分 50.785 秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5949其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 五十三、装卸搬运和仓储业59-149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 宜春市袁州区发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2311-360902-04-01-390*** |
| 总投资（万元） | 414 | 环保投资（万元） | 7 |
| 环保投资占比（%） | 1.69% | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 15640 |
| 专项评价设置情况 | 要素 判定依据 判定过程 判定结果 大气 排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目 本项目排放废气不涉及二噁英、苯并〔a〕芘、氰化物、氯气及《有毒有害大气污染物名录》中污染物 无需设置 地表水 新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂 本项目生活污水经化粪池处理达标后用于周边农田灌溉，不外排 无需设置 环境风险 有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目 项目Q＜1，详见项目环境风险分析章节 无需设置 生态环境 取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目 本项目不设置取水口 无需设置 海洋 直接向海排放污染物的海洋工程建设项目 不涉及 无需设置 注：1.废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。2.环境空气保护目标指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。3.临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169）附录B、附录C。 综上所述，本项目无需设置专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为其他危险品仓储项目，对比《产业结构调整指导目录（2024年版）》，本项目属于允许类，不属于限制类和淘汰类，因此项目建设符合当前国家产业政策。同时，项目已取得宜春市袁州区发展和改革委员会关于本项目可研报告的批复（2311-360902-04-01-390096）。 因此项目符合国家及地方现行的有关产业政策。 2、选址合理性分析 （1）选址所在地环境敏感程度分析 本项目位于袁州区慈化镇冲下村。项目所在地不属于自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区，无古树名木和国家保护动植物等，周围环境敏感程度较低。 （2）用地符合性分析 根据宜春市自然资源局袁州分局慈化自然资源管理所及江西众志国土规划设计有限公司出具的项目用地红线与土地利用三调图（详见附件5）可知，本项目用地性质为工业用地。 （3）环境容量 项目周边环境空气质量现状符合功能区划要求，地表水水质现状符合水环境功能区划要求，区域声环境现状符合声环境功能区划要求，项目区域环境容量满足项目建设的需要。 （4）外环境特征相容性分析 根据现场调查，项目东面为冲下村零散住户，南面为山地，西面、北面为农田，东北面零散住户至企业2#仓库最近距离为50m，外部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）要求，项目运营期仅有货车运输产生的扬尘及员工产生的生活污水，不产生生产废气、废水等污染物，对区域周边敏感点（居民区）影响较小。因此，从项目周边环境来看，项目与周边环境相容。 依据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）表4.3.3危险品总仓库区1.3级仓库的外部安全距离对库区外部距离进行评价、表5.3.4危险品总仓库区内1.3级仓库与邻近危险品仓库的内部距离以及表5.3.6-3 1.3级仓库与危险品总仓库区值班室的内部距离对库区内部距离进行评价；详见下表。 表1-1 烟花爆竹储存仓库周边情况 仓库编号 危险等级 限药量t 周边邻近建构筑物 标准要求m 实际距离m 符合情况 2#、3#、4#仓库 1.3 5 人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建（构）筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路 50 2#仓库距最近1户零散住户边缘西北面距离为54m，3#仓库距最近8户零散住户边缘东北面距离为50m，4#仓库距最近养殖场东面距离为63m 符合 人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路 85 - 符合 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 140 距冲下小学最近为2#仓库，西面214m 符合 国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘 50 - 符合 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路 43 距县道S308最近为4#仓库，东南1107m 符合 5#、6#仓库 1.3 20 人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建（构）筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路 85 5#仓库距最近养殖场东北面距离为115m，6#仓库距最近9户零散住户边缘西面距离为108m 符合 人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路 140 - 符合 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 250 距冲下小学最近为5#仓库，西面280m 符合 国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘 70 - 符合 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路 70 距县道S308最近为5#仓库，东南1084m 符合 表1-2 库区内部主要建构筑物的防火间距表 站内设施 2#仓库（1.3级库，药量5t） 3#仓库（1.3级库，药量5t） 4#仓库（1.3级库，药量5t） 5#仓库（1.3级库，药量20t） 6#仓库（1.3级库，药量20t） 值班室 2#仓库（1.3 级库，药量 5t） - 25（25） 76（25） 56（40） 84（40） 35（35） 3#仓库（1.3 级库，药量5t） 25（25） - 25（25） 40（40） 96（40） 78（35） 4#仓库（1.3 级库，药量5t） 76（25） 25（25） - 46（40） 106（40） 127（35） 5#仓库（1.3 级库，药量20t） 56（25） 40（25） 46（25） - 40（40） 94（50） 6#仓库（1.3 级库，药量20t） 84（25） 96（25） 106（25） 40（40） - 106（50） 注：表中（）内数字为《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）规范要求间距。 由上表可知，本项目库区外部安全距离及内部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）要求。 综上所述，本项目选址合理。 3、与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（赣长江办〔2022〕7号）相符性分析 江西省推动长江经济带发展领导小组办公室以赣长江办〔2022〕7号文的形式印发了江西省推动长江经济带发展领导小组办公室关于印发《江西省长江经济带发展负面清单实施细则》（试行，2022年版）的通知，本项目与该文件相符性分析见下表。 表1-3 与赣长江办〔2022〕7号相符性分析 相关要求 本项目情况 符合性 严格岸线河段管控 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 本项目不属于码头类项目，不属于过长江通道项目 符合 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目 本项目不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内 符合 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为： （一）开山、采石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。 （二）修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。 （三）违反风景名胜区规划，建设与风景名胜区资源保护无关的设施 本项目不在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内 符合 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动 本项目不在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内 符合 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为： （一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。 （二）在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体 本项目不在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内 符合 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖（河）造田（地）等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调查、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境 本项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内 符合 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 本项目不在国家湿地公园的岸线和河段范围内进行建设 符合 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目 本项目不在长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内 符合 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 本项目不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 符合 严格区域管控 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 本项目不在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 符合 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞 本项目不在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞 符合 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 本项目不涉及新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库 符合 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 本项目不属于高污染项目 符合 严格产业准入 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 本项目属于《产业结构调整指导目录（2024）》中允许类，符合产业规划 符合 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。 本项目不属于禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类项目 符合 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 本项目不属于严重过剩产能行业的项目 符合 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》（赣府厅发〔2021〕33号），加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。 本项目不属于高耗能高排放项目 符合 4、“三线一单”符合性分析 “三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。通过“划框子、定规则”，将行政区域划分为若干环境管控单元，并根据环境管控单元特征提出针对性的生态环境准入清单。 （1）生态保护红线分析 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于江西省宜春市袁州区慈化镇冲下村，对照《江西省生态保护红线》和《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发〔2018〕21号），本项目不属于限制和禁止开发区域，不属于生态红线保护区（详见附图五），且不在当地饮用水源、风景区、自然保护区等生态保护区内，项目的建设不涉及生态红线。 （2）环境质量底线 环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级，水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类。 项目运营期仅有货车运输产生的扬尘及员工产生的生活污水。采取本环评提出的相关防治措施后，排放的污染物不会突破区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目不属于高能耗、高污染、资源型企业，用水来自市政供水管网，用电来自市政供电。建成运行后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等多方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。项目建设不占用基本农田等禁止开发土地，土地资源消耗符合要求。 （4）环境准入负面清单 1）与《宜春市人民政府关于印发宜春市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（宜府发〔2020〕14号）相符性分析 根据该通知要求，全市共划定环境管控单元94个，分为优先保护单元、重点管控单元、一般管控单元三类，实施分类管控。 本项目位于江西省宜春市袁州区慈化镇冲下村，属于重点管控单元（环境管控单元名称：江西省宜春市袁州区重点管控单元7，环境管控单元编码：H36090220007）。重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，稳步改善生态环境质量。 本项目主要污染物经治理后可达标排放，满足该区域生态环境保护要求，不涉及生态保护红线，对照宜春市生态环境总体准入要求，本项目与该文件要求相符，具体详见表1-4。 表1-4 与宜春市生态环境总体准入要求相符性 维度 清单编制 要求 序号 准入要求 本项目情况 相符性 空间布局约束 禁止开发建设活动的要求 1 禁止新建《产业结构调整指导目录》限制类和淘汰类项目，现有产业改、扩建不得使用《产业结构调整指导目录》规定的淘汰类规模和生产工艺 根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），本项目不属于限制类、淘汰类 符合 限制开发建设活动的要求 2 禁止赣江干流岸线5公里范围内新布局重化工园区，赣江干流岸线1公里范围内不得新上化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目 本项目为其他危险品仓储项目，不属于化工、造纸、制革、冶炼等重污染项目 符合 3 不得在城镇居民聚集区域、规划区，主导风上风向，以城镇中心为界线，向外延伸5公里，新建化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目 本项目为其他危险品仓储项目，不属于化工（单纯混合、互配除外）、农药（原药生产）、钢铁、焦化、水泥（熟料）、有色金属冶炼等大气污染型项目 符合 4 各类保护地、生态红线法律法规中规定的禁止类、限制类建设活动 本项目不位于各类保护区及身体红线区，且不属于其规定的禁止类、限制类建设活动 符合 不符合空间布局要求活动的退出要求 5 城市建成区现有重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）限期退出或改造；依法依规清除距离赣江岸线1公里范围内未入园的化工企业，依法关闭“小化工”企业，全面加强化工企业环境监管 本项目不属于重污染企业（钢铁、水泥、浮化玻璃等）及化工企业 符合 污染物排放管控 允许排放量要求 6 到2020年，全市化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物排放总量分别控制在9.86万吨、1.16万吨、6.02万吨、7.97万吨以内，比2015年分别下降4.3%、3.8%、14.58%和24.75%；到2020年，单位地区生产总值二氧化碳排放比2015年下降19.5% ，“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求 / / 现有源提标升级改造 7 至2020年现有集中城镇污水处理厂排放标准由一级B提标至一级A；国家级开发区内应淘汰煤气发生炉等高污染设备 / / 环境风险防控 联防联控要求 8 建立企业、园区、地方政府之间环境风险联防联控体系和联合应急体系；增强与萍乡、新余等地的联系，完善流域合作，推动建立跨区域的袁河流域水污染防治联动协作机制 / / 资源利用效率要求 水资源利用总量要求 9 到2020年全市水资源利用量控制在36.85亿立方，“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求 / / 地下水开采要求 10 禁止在塌陷区、地质灾害危险区域开采地下水 本项目不在塌陷区、地质灾害危险区域 符合 能源利用总量及效率要求 11 到2020年，全市万元地区生产总值能耗比2015年下降17%，能源消费总量增量控制在163万吨标准煤以内，“十四五”及以后执行省级下达的管控指标要求 / / 禁燃区要求 12 禁止新建、扩建燃用高污染燃料的项目和设施，已建成的应逐步或依法限期改用天然气、电或者其他清洁能源 本项目未使用燃用高污染燃料的项目和设施 符合 2）与《宜春市各环境管控单元生态环境准入清单》（宜环委字〔2021〕1号）相符性分析 对照《宜春市各环境管控单元生态环境准入清单》中“袁州区生态环境管控单元准入清单”，本项目与该文件要求相符，具体环境管控单元生态环境准入清单要求详见表1-5。 表1-5 环境管控单元准入清单 本项目所在环境管控单元名称：江西省宜春市袁州区重点管控单元7 本项目所在环境管控单元编码：H36090220007 类别 清单编制 要求 准入要求 本项目情况 是否相符 空间布局约束 不符合空间布局要求活动的退出要求 禁养区畜禽养殖退养 本项目不涉及 符合 污染物排放管控 现有源提标改造 强化农业面源污染防控，秸秆禁烧 本项目不涉及 符合 新增源排放标准限值 规模养殖场外排废水总磷（以P计）不得超过5.0毫克/升，执行相应行业标准或综合排放标准 本项目不属于规模养殖场 符合 污染物排放绩效水平准入要求 污染物排放绩效水平应达到相应水平 本项目污染物排放绩效水平能达到相应水平 符合 环境风险防控 严格管控类农用地环境风险防控要求 严格管控类农用地，不得在污染地块周边区域种植食用农产品 本项目不涉及 符合 安全利用类农用地环境风险防控要求 安全利用类农用地，应制定农用地等安全利用方案，降低农产品超标风险 本项目不涉及 符合 污染地块环境风险防控要求 已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应土壤环境质量要求后，方可进入用地程序 本项目不涉及 符合 综上所述，本项目符合“《宜春市人民政府关于印发宜春市“三线一单”生态环境分区管控实施意见的通知》（宜府发〔2020〕14号）”要求，符合《宜春市各环境管控单元生态环境准入清单》（宜环委字〔2021〕1号）要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目概况 项目名称：袁州区慈化镇冲下仓储建设项目 建设性质：新建 建设单位：宜春市袁州区慈化镇人民政府 建设地点：江西省宜春市袁州区慈化镇冲下村（地理坐标：E：114度05分57.722秒，N：28度02分50.785秒） 项目投资：总投资414万元，环保投资7万元 用地面积：占地面积15640m2 建设规模：55t各类烟花爆竹成品储存 项目四至：项目东面为冲下村零散住户（至2#仓库最近距离为50m），南面为山地，西面、北面为农田。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“五十三、装卸搬运和仓储业59-149危险品仓储594（不含加油站的油库；不含加气站的气库）”中“其他（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库）”，故需编制环境影响报告表。我单位接受委托后，立刻安排相关工程技术人员到现场进行调查和资料收集，按照国家有关环评技术规范要求，编制完成本项目环境影响报告表。 2、工程建设内容 本项目占地面积15640m2，建筑面积约为2615m2，共建设5个烟花爆竹仓库，仓库危险等级均为1.3级，库区总限存药量为55t。其中2#仓库建筑面积约350m2、3#仓库建筑面积约250m2、4#仓库建筑面积约250m2、5#仓库建筑面积约1000m2、6#仓库建筑面积约680m2，库区另设有值班室、消防泵房、消防水池等辅助设施。建设内容主要包括主体工程、公用工程及环保工程等。项目组成详见下表。 表2-1 项目组成一览表 工程类别 建设内容 建设规模 备注 主体工程 2#仓库 1.3级仓库，实腹钢梁-钢筋混凝土柱混合结构，建筑面积350m2，1F，厂房高度4.8m，设计最大存放量为5t 新建 3#仓库 1.3级仓库，实腹钢梁-钢筋混凝土柱混合结构，建筑面积250m2，1F，厂房高度4.8m，设计最大存放量为5t 新建 4#仓库 1.3级仓库，实腹钢梁-钢筋混凝土柱混合结构，建筑面积250m2，1F，厂房高度4.8m，设计最大存放量为5t 新建 5#仓库 1.3级仓库，实腹钢梁-钢筋混凝土柱混合结构，建筑面积1000m2，1F，厂房高度4.8m，设计最大存放量为20t 新建 6#仓库 1.3级仓库，实腹钢梁-钢筋混凝土柱混合结构，建筑面积680m2，1F，厂房高度4.8m，设计最大存放量为20t 新建 辅助工程 值班室 砖混结构，建筑面积65m2，1F，高3.6m 新建 消防泵房 砖混结构，建筑面积20m2，1F，高3.6m 新建 应急事故池 钢筋混凝土，容积400m3 新建 公用工程 供电 当地市政电网供应 / 给水 当地自来水供应 / 排水 本项目雨污分流，生活污水经化粪池处理达标后，收集后用于周边农田灌溉，不外排 新建 环保工程 废气 生产无废气产生，车辆进出厂区会产生少量尾气和扬尘，注意平时道路清洁、洒水降尘，可以有效降低车辆出入引起扬尘 新建 废水 本项目雨污分流，生活污水经化粪池处理达标后，收集后用于周边农田灌溉，不外排 新建 噪声 设备减振、隔声；厂区限速，禁止鸣笛，加强绿化阻隔 新建 固废 垃圾桶、危险废物暂存间（10m2） 新建 （1）产品方案 项目建成后产品方案详见表2-2。 表2-2 物料存放方案一览表 序号 物料种类 物料形态 包装方式 危险等级 最大暂存量 仓库容量 年周转量 储存区域 来源 1 C级、D级烟花成品 固态 箱装 1.3 1 5t 5t 2号仓库 供应商专用货车配送、周边外购 2 C级、D级烟花成品 固态 箱装 1.3 1 5t 5t 3号仓库 3 C级、D级烟花成品 固态 箱装 1.3 1 5t 5t 4号仓库 4 C级爆竹成品 固态 箱装 1.3 4 20t 20t 5号仓库 5 C级、D级烟花成品 固态 箱装 1.3 4 20t 20t 6号仓库 相容性分析：本项目设置5个仓库对烟花爆竹成品进行储存，其种类为C级、D级烟花成品，无不相容废物。储存过程应遵守《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022）的相关规定，如危险品堆垛间应留有检查清点装运的通道，堆垛之间的距离不宜小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不宜小于0.45m，搬运通道的宽度不宜小于1.5m，成箱产品高度不宜超过2.5m等。 项目不涉及烟花爆竹产品的生产过程，只进行烟花爆竹的批发经营和储存，批发经营活动严格执行《烟花爆竹安全管理条例》（国务院令第455号）的规定。根据《爆竹安全与质量》（GB10631-2013）中，按照产品的药量及所能构成的危险性将爆竹分为以下四级： A级：由专业燃放人员在特定的室外空旷地点燃放、危险性很大的产品。 B级：由专业燃放人员在特定的室外空旷地点燃放、危险性较大的产品。 C级：适于室外开放空间燃放、危险性较小的产品。 D级：适于近距离燃放、危险性很小的产品。 （2）项目原料介绍及储存物质 1）原料介绍 烟花爆竹主要危险成分为黑火药和烟火药，其中主要物料有高氯酸钾、硝酸钾、硝酸钡、硫磺、镁粉、铝粉、木炭、硫化锑、漆片、酚醛树脂、钛粉、碳酸锶、草酸钠、氧化铜、黑火药等。主要物料的理化性质如下： ①硝酸钾 物化性质：无色透明结晶或白色颗粒乃至结晶性粉末。有冷感和刺激性咸味。相对密度2.11，熔点338℃，400℃时分解，释出氧气，易溶于水、液氨及甘油。不溶于无水乙醇与乙醚。 危险特性：强氧化剂。遇可燃物着火时，能助长火势。与有机物、还原剂、易燃物如硫、磷等接触或混合时有引起燃烧爆炸的危险。燃烧分解时，放出有毒的氮氧化物。受高热分解，产生有毒的氮氧化物。燃烧（分解）产物：氮氧化物。 ②硫磺 物化性质：常温下化合力较迟钝，但在高温下则反应非常活跃，几乎能与金、白金以外的所有金属及氢化合而成硫化物。此外还能与氧、碳、卤素等化合。相对密度2.06；熔点112.8℃；沸点444.6℃。几乎不溶于水，微溶于乙醚、乙醇、苯、甘油。极易溶于氧化硫、二氧化碳。 危险特性：粉尘或蒸气与空气或氧化剂混合形成爆炸性混合物。闪点207℃，自燃点232℃。空气中含量达35g/m3以上即具燃烧性。与卤素、金属粉等接触剧烈反应。硫磺为不良导体，在运输或储存时易产生静电荷，可导致硫尘起火，硫磺堆放场所的意外火灾是颇为多见且是一种事故隐患，因为火被扑灭后，可能会复燃。 ③铝粉 物化性质：银白色至银灰色和黑灰色两种。质地轻、浮力高、遮盖力强，稳定性好，反射光和热性能好。相对密度2.70，熔点660.4℃，沸点2060℃，一般粒度越细、颜色越深，活性铝越少。溶于稀盐酸、硫酸、氢氧化钾及氢氧化钠水溶液，同时产生氢气。不溶于浓硫酸或浓醋酸。 危险特性：大量粉尘遇潮湿、水蒸气能自燃。与氧化剂混合能形成爆炸性混合物。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。与酸类或与强碱接触也能产生氢气，引起燃烧爆炸。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定浓度时，遇火星会发生爆炸。燃烧（分解）产物：氧化铝。 ④高氯酸钾 高氯酸钾理化性质，见表2-3。 表2-3 高氯酸钾理化性质 标识 中文名：过氯酸钾；高氯酸钾；分子式：KCIO4；相对分子质量：138.55； CAS号：7778-74-7；危险性类别：第5.1类氧化剂；化学类别：卤素含氧酸盐。 主要组成 与性状 主要成分：含量≥99%。 外观与性状：无色结晶或白色结晶粉末。 主要用途：用作分析试剂、氧化剂、固体火箭燃料，也用于烟火及照明。 健康危害 吸入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：有强烈刺激性。高浓度接触，严重损害黏膜、上呼吸道、眼睛及皮肤。中毒表现有烧灼感、咳嗽、喘息、气短、喉炎、头痛、恶心和呕吐等。 急救措施 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 燃爆性与消防 危险特性：强氧化剂。与还原剂、有机物、易燃物如硫、磷或金属粉末等混合可形成爆炸性混合物。在火场中，受热的容器有爆炸危险。受热分解，放出氧气。燃烧（分解）产物：氯化物、氧化钾。 泄漏应急处理 隔离泄漏污染区，限制出入。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿防毒服。不要直接接触泄漏物。勿使泄漏物与有机物、还原剂、易燃物接触。 小量泄漏：用砂土、干燥石灰或苏打灰混合。收集于干燥、洁净、有盖的容器中。大量泄漏：用塑料布、帆布覆盖，减少飞散，然后收集回收或运至废物处理场所处置。 储运注意事项 储存于阴凉、通风仓库内。防止阳光直射。注意防潮和雨淋。保持容器密封。应与易燃或可燃物、还原剂、硫、磷、硫酸等分开存放。切忌混储运。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。禁止振动、撞击和摩擦。 防护措施 过程控制：生产过程密闭，加强通风。提供安全沐浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：可能接触其粉尘时，建议佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器。 眼睛保护：呼吸系统防护中已做防护。 身体防护：穿聚乙烯防毒服。 手防护：戴橡胶手套。 其它：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 理化性质 熔点(℃)610（分解），相对密度（水=1）：2.52，相对密度（空气=1）：4.8。溶解性：微溶于水，不溶于乙醇。 稳定性和反应活性 稳定性：稳定。聚合危险：不聚合。 避免接触的条件：禁忌物：强还原剂、活性金属粉末、强酸、醇类、易燃或可燃物。燃烧（分解）产物：氯化物、氧化钾。 运输信息 危规号：51019；UN编号：1489；包装类Ⅰ；包装标志：Ⅱ。 包装方法：塑料袋、多层牛皮纸袋外全开口钢桶，螺纹口玻璃瓶、塑料瓶或塑料袋再装入金属桶（罐）或塑料桶（罐）外木材箱。 ⑤烟火剂 烟火药一般都具有燃烧、爆炸性能，当受到冲击或摩擦引燃时，开始以适当的速度燃烧，随即转变为速燃或爆炸。烟火药的爆炸传播方式一般认为：接近于引燃药的那层烟火药在燃烧时产生具有丰富能量的气体生成物分子，它们撞击邻近一层药剂，并将撞击能转为热能，使邻近层的温度迅速上升，发生爆炸。 烟火剂理化性质，见表2-4。 2-4 烟火剂理化性质 标识 中文名：烟火药剂。 组成：由氧化剂、可燃物（还原剂）、粘合剂及特种效应剂按一定比例组成的机械混合物。 氧化剂主要有：硝酸盐类、氯的含氧酸及其盐类、过氧化物类、高氧酸类、其它氧化物类。 可燃物即还原剂。主要有：镁、铝粉、镁铝合金粉、木炭、硫磺等。 粘合剂有：虫胶、酚醛树脂、聚氯乙烯等。 理化 性质 1、是一种机械混合物，随其原材料的不同而它的外观具有各种不同的颜色，因此可从其颜色、概略地估计其所含有何种成分，以及烟火剂中各成分的粉碎度及其混合物的均匀程度。 2、烟火剂的机械强度。制品的机械强度，在一定限度范围内是随着压力的增大，但超过其抗压极限强度时，反而会碎裂。 3、烟火剂吸湿性。在保护时可能产生吸湿或干燥及结块，改变形状和机械强度，部分成分析离出等。 化学 性质 是一种具有燃烧和爆炸性质的药物，其热感度和机械感度都很高。在保存过程中不仅会发生物理性质的变化，而且会发生化学性质的变化。由于烟火剂具有吸湿性易引起药剂内部的化学变化，使其化学稳定性大大降低。 主要 爆炸 特征 1、烟火剂对热冲量及机械冲量的作用是敏感的。以氯酸盐为氧化剂的药剂具有很高的敏感度，以硝酸盐为氧化剂的药剂和铝热燃烧剂的热感度较小。 2、大多数烟火剂的冲击感度较高，铝热燃烧度的撞击感度较小（0-10%）。 3、许多烟火剂对摩擦具有很高的感度，尤其是点火药和以氯酸盐为氧化剂的药剂更为敏感。因此在制造和处理这些药剂时，必须特别注意安全。 危险 特性 1、爆炸性。通常能引起爆炸的外界作用有热、机械撞击、摩擦、冲击波、爆轰波、光、电等。某一爆炸品的起爆能越小，则敏感密度越高，其危险性也就越大。 2、遇热危险性。爆炸品遇热达到一定的温度即自行着火爆炸。一般爆炸品的起爆温度较低。 3、机械作用危险性。爆炸品受到撞击、震动、摩擦等机械作用时就会爆炸着火。4、火花危险。爆炸品是电的不良导体。在包装、运输过程中容易产生静电，一旦发生静电放电会引起爆炸。 5、火灾危险。绝大多数爆炸品都伴有燃烧。爆炸时可形成数千度的高温，会造成重大火灾。 6、毒害性。绝大多数爆炸品爆炸时会产生CO、CO2、NO、NO2、HCN、N2等有毒或窒息气体，从而引起人体中毒、窒息。 健康 危害 操作时穿戴好劳动护具预防药粉吸入体内危害。 储运 措施 储存于通风、阴凉、干燥良好的爆炸品专用仓库内，要按批堆放，码垛要整齐，堆放要平稳、牢固。堆码高度不超过2m。储存环境宜控制在5～35℃特殊情况下可到40～50℃，但持续时间不超过48h，相对湿度控制在75%以下按爆炸品配装表分类划区储运。搬运时要轻装轻卸，禁止撞击、摩擦。 ⑥黑火药 黑火药的火焰感度很大，很容易用火焰引燃。铁器或石头之类的坚硬物件因摩擦或冲击产生的火星都能引燃黑火药。 黑火药的机械感度也较大，受到强烈的冲击摩擦时，即可燃烧或爆炸。其冲击感度的爆炸百分数为50%。将火药铺在铁器之间，铁、石之间，铁、铜之间摩擦时，都能使它发火；甚至放在两木面之间摩擦时，也能使黑火药发火燃烧。黑火药具有在燃烧时火焰能力较强，传火和燃烧速度快，在密度较大时能有规律地逐层燃烧的特性，燃烧时既能生成一氧化碳、二氧化碳、氢、氮、硫化氢、甲烷等高温气体，又能生成碳酸钾、硫酸钾、硫化钾、碳和其他硫化物等高温固体。其中气体生成物占44%，固体生成物占56%。大量高温固体夹杂在火焰中，使火焰的点火能力大大加强，形成的火焰不仅有足够的长度，而且有足够的温度和作用时间。 黑火药理化性质，见表2-5。 表2-5 黑火药理化性质 标识 中文名：黑火药（简称黑药）。组成：硝酸钾75%、木炭15%、硫磺10%。 危规号：11041UN、NO：0027 理化 性质 普通黑火药的外观为灰黑色到黑色，有光泽，不含目力可见杂质。药粉颜色为灰色，在火焰和火花的作用下很容易引起燃烧或爆炸，比溶为TNT的1/3左右，爆热 2929-3075KJ/kg（视组成和反应条件，下同），爆温2200-2050℃，做功能力仅为TNT的10%，猛度不到TNT的17%，撞击感度比RDX还要高（10kg-25cm100%），摩擦感度相当高，甚至两块木板间摩擦也会着火。黑火药对点火很敏感，火焰感度只比DDNP略低，上限2cm，下限15cm，爆发点290-310℃，爆炸速度在一定条件下可达500m/s左右。只要不含过量水分，黑火药的化学物理安定性都非常高，可长期储存不变质。黑火药的吸湿性强。 健康 危害 操作时穿戴好劳动护具预防黑火药粉吸入体内危害。 主要 爆炸 特征 贮存在干燥、通风、温度不超过28℃，相对湿度不超过70%的库房内。运输、贮存时要做好防潮、防水、防有机溶剂和油类的侵蚀、防日光曝晒等。 2）储存物质 本项目主要储存不需要加工安装的C、D级产品，主要包括爆竹类、喷花类、旋转类、升空类、吐珠类、玩具类、组合烟花类，最大含药量见下表。 表2-6 C、D级烟花爆竹最大含药量一览表 序号 产品名称 最大允许药量 C级 D级 1 爆竹类 黑火药 1g/个 - 白火药 0.2g/个 2 喷花类 地面（水上）喷花 200g 10g 手持（插入）喷花 75g 10g 3 旋转类 有固定轴旋转喷花 30g - 无固定轴旋转喷花 15g 1g 4 升空类 火箭 10g - 双响 9g 旋转升空烟花 1g/发 - 5 吐珠类 药粒型 20g（2g/珠） - 6 玩具类 玩具造型 15g 3g 线香型 20g 5g 7 组合类 同类组合和不同类组合，其中：小礼花单筒内径<30mm；圆柱型喷花内径≤52mm；圆锥型喷花内径≤86mm；吐珠单筒内径<20mm 小礼花：25g/筒；喷花：200g/筒；吐珠：20g/筒；总药量：1200g（开包药：黑火药10g，硝酸盐加金属粉4g，高氯酸盐加金属粉2g） 50g（仅 限喷花 组合） （3）设备清单 本项目设备详见表2-7。 表2-7 项目主要生产设备一览表 序号 设备名称 数量 型号 1 5A4kgMFZ/ABC5手提式干粉灭火器 30具 MFZ 2 消防水池 1个 400立方米 3 室外消火栓 5个 DN65/100 4 消防水带VPC80-20 18条 DN65 5 消防水枪 7支 φ19 6 消防水桶 26个 / 7 消防铲 5把 / 8 风机 5个 / 3、公用工程 （1）给水：项目生活用水由自来水公司供给。 生活用水：根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员13人，均不在厂内食宿，年生产365天。根据《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017），因本项目位于农村区域，故参考表1中ED102农村居民生活用水量，不吃饭的人员生活用水定额按50L/人·d计算，则项目生活用水量为0.65m3/d（237.25m3/a）。项目生活污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.52m3/d（189.8m3/a）。 （2）排水：雨污分流，雨水经雨水沟外排，项目生活污水经化粪池处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）表一旱地作物标准后用于周边农田灌溉。 图2-1 水平衡图（单位：m3/d） （3）供电：市政管网供电，年用电量4.38万kWh·a。 4、劳动定员及工作制度 本项目员工共计13人，三班制，每班8小时，年工作365天，厂内不提供食宿。 5、厂区平面布置 本项目地块呈不规则形状，布置1.3级仓库5栋，厂区西面靠近大门处布置值班室，值班室距离最近的1#仓库为35.13m，各仓库之间距离均未低于25m、40m，进场道路为本项目专用道路。应急事故池位于厂区西面，库房和值班室分开设置，做到了分区明确、安全可靠、布局紧凑、流程合理，无关人流和货流均不穿越库区，根据表1-2可知，项目内部安全距离符合《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB 50161-2022）要求。 6、储运工程 （1）储存系统要求 ①控制好温度和湿度。烟花爆竹的库房温度最好保持在20℃左右，至少应使温度控制在15~35℃之间，库房湿度应控制在50%~85%之间。 烟花爆竹的库房温湿度不宜过高和过低。因为温度每升高10℃，烟火药的化学反应速度会增加3-4倍；同时温度太低，由于热胀冷缩的关系，花炮的药物可产生脱壳现象。库房要根据温、湿度情况，加强通风。 项目库房配置干湿温度计，两个仓库各配置一只，用于监控库房内温度、湿度情况。一般库房温度在35℃以下，相对湿度在75%以下时，可以打开门窗通风。但在雨、雪天和外部温度及相对湿度大于库内时，不宜通风。 ②正确处理好物品的收发和晾晒。库房的收发工作应在白天进行，晚上不得收进和发出。由于未干透的烟火药和彩珠，以及刚晒干（或烘干）的彩珠在未摊开散热以前，都有自燃及自爆的危险，因此，均不得放入库内储存。对用过的余药和已受潮的烟火药、彩珠，同样亦不得放入库内。如果库存时受潮，应立即搬出库房，重新干燥后再摊晾入库。 ③防止虫蛀鼠咬和各种火源。烟花爆竹在库存过程中，库房内若有老鼠应及时扑杀灭净。因为老鼠喜欢啃咬花炮和粉珠，特别是有浆糊的烟火药和花炮，会引起着火和爆炸。同时，仓库应严禁烟火，不得穿带钉子的鞋入库，严禁在库房内拆包、封装、修理等，并不得使用可产生火花的工具。 ④禁止储存过期的烟花爆竹。在正常情况下，烟花爆竹的保管期限为2年，过期应及时销毁。 （2）运输 1）烟花爆竹生产企业负责使用符合要求的车辆送货，把烟花爆竹产品运输、装卸进入本项目烟花爆竹储存仓库；项目2#仓库~6#仓库均设置装卸作业区，运输车辆停放场所设置在2#仓库~6#仓库装卸作业区的旁边，本项目运输车辆厂内停放场所、装卸货位置均在厂区内； 2）建设单位负责储存烟花爆竹产品； 3）建设单位负责向烟花爆竹零售经营者供应烟花爆竹，并负责运输到各个经核定的烟花爆竹零售网点。 4）运输路线： 本项目烟花爆竹主要由江西省等产品检验合格的正规厂家供货，并负责运输到本项目烟花爆竹仓库储存，本项目烟花爆竹主要流向宜春市及周边区域具有经营许可证的零售网点，运输路线主要依托已有省道、县道、村道等，运输路线经过省道S308、部分村道等，本项目烟花爆竹成品采用带有防火罩的危险品专用运输车辆运输至仓库储存，再经手推车、库内特种运输车辆或人工提运等方式装车装卸运输；建设单位作为批发供货商，将库区内烟花爆竹出售给当地的零售商，该环节的运输由建设单位配备专用防爆运输车辆或委托具有从事危险货物运输经营许可证的运输单位进行配送及回收，正常情况下，不会对周边环境造成影响。 5）运输量和周转量：本项目仓库经营服务范围为仅进行成品烟花鞭炮的存储，均为成箱包装，不进行散装烟花爆竹储存及生产原材料化学品的储存。禁止经营烟花、爆竹以外的爆炸品的存储。 2#仓库占地面积350m2，分成3个堆垛，每个堆垛98平方米，每个堆垛存放烟花的体积不超过245m3，共计3个堆垛最大暂存量合计不超过1t，每个堆垛约不超过约0.33t。 3#仓库占地面积250m2，分成3个堆垛，每个堆垛70平方米，每个堆垛存放烟花的体积不超过175m3，共计3个堆垛最大暂存量合计不超过1t，每个堆垛约不超过约0.33t。 4#仓库占地面积250m2，分成3个堆垛，每个堆垛70平方米，每个堆垛存放烟花的体积不超过175m3，共计3个堆垛最大暂存量合计不超过1t，每个堆垛约不超过约0.33t。 5#仓库占地面积1000m2，分成两个分区每个分区500m2，每个分区分成3个堆垛，每个堆垛140平方米，每个堆垛存放爆竹的体积不超过350m3，共计6个堆垛最大暂存量合计不超过4t，每个堆垛约不超过约0.67t。 6#仓库占地面积680m2，分成两个分区每个分区340m2，每个分区分成3个堆垛，每个堆垛95平方米，每个堆垛存放烟花的体积不超过238m3，共计6个堆垛最大暂存量合计不超过4t，每个堆垛约不超过约0.67t。 仓库日常贮存计算药量、年周转计算药量统计见下表。 表2-8 仓库设计最大贮存计算药量、年储运量、年周转计算药量 序号 仓库 存储产品 设计最大存储量t 年储运量t 年周转量t-km 1 2#仓库 烟花类[C、D]成品 1 5 50 2 3#仓库 烟花类[C、D]成品 1 5 50 3 4#仓库 烟花类[C、D]成品 1 5 50 4 5#仓库 爆竹类[C]成品 4 20 200 5 6#仓库 烟花类[C、D]成品 4 20 200 注：货物周转量=货物运输量×运输距离，本项目烟花爆竹主要流向宜春市及周边区域销售点，评价按照常规路线约10km运输距离计算。 烟花爆竹进货时并非一次购入其最大设计储存计算药量，而是根据客户需求调整，因烟花爆竹销售旺季主要集中在春节和清明节，加上平时的零星销售，企业根据实际销售情况和仓库库存情况，分批次陆续进货，因此仓库内物料的储存计算药量不会超过设计最大储存计算药量，本项目仓库能够满足存储要求。本项目的年平均运输量不大，每日运输量与当地供求关系有关，供求高峰期每天需运进或运出烟花爆竹3-4辆次/天，由建设单位配备专用防爆运输车辆或委托具有从事危险货物运输经营许可证的运输单位进行配送及回收，可满足搬运需求。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 项目施工建设过程包括基础工程、主体工程、装修。项目施工期工艺流程及产污环节见下图。 2、营运期 项目为危险品仓储项目，主要暂存、中转成品烟花爆竹，库区无任何生产性活动，项目运营期生产工艺流程及产污环节见下图。 工艺流程简述 物品运入：由供货方具有烟花爆竹运输许可证的运送车辆进入仓库区，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。 卸载：经过培训的搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下后，将烟花爆竹人工搬运分类入库，置于库房内存储。 储存：烟花爆竹分类储存。留有检查、清点、装运的通道。堆垛之间的距离不小于0.7m，堆垛距内墙壁距离不少于0.45m；搬运通道的宽度不小于1.5m；成箱成品堆垛的高度不应超过2.5m。 装载：搬运工先触摸库房门前的导人体静电装置，将人体的静电导入地下后将仓库内烟花爆竹搬运至专门的运输车辆上，装车完毕后等待外运。 外运：委托具有烟花爆竹运输许可证的配送车辆进入仓库区，由专人（安全员或库管员）引导，按指定路线行驶、按规定地点停放，并熄火。装车完成后由专人引导驶出仓库区，到达具有零售资质的经营户地址后，由经过培训的配送工分发给经营户。 产污情况分析： 项目不涉及烟花爆竹的生产，整个流程中无明显的产污环节，主要在辅助环节如烟花爆竹运输过程中产生的交通噪声和汽车尾气、道路扬尘；工作人员日常生活产生的生活污水、生活垃圾；以及烟花爆竹收发、存储过程产生过期、质量不合格的物品。 本项目产污情况见下表所示。 表2-9 项目主要产污工序及污染物一览表 项目 污染物 产污环节 污染因子 废水 生活污水 员工日常生活 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 废气 汽车尾气 车辆运输 CO、NOx等 运输扬尘 车辆运输 颗粒物 噪声 车辆噪声 车辆行驶 噪声Leq（A） 固废 生活垃圾 员工日常生活 纸张、塑料袋等 过期残损烟花爆竹 储存、搬运 过期或损坏的烟花爆竹 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 项目位于江西省宜春市袁州区慈化镇冲下村，所在地块原为宜春市袁州区佳佳烟花爆竹制作有限公司鸿瑞分公司（以下简称“该公司”）所用，主要生产C级爆竹类，该公司于2017年办理安全生产许可证（（赣）YH安许证字〔2017〕060544-3号，许可期限：2017年09月30日-2020年09月29日），在此期间未办理环保手续，但环保措施较齐全，落实了原有拟定的污染物防治措施，各项主要污染物排放浓度均可实行达标排放，且污染物排放对环境影响较轻，环境空气、地表水以及土壤情况等均可维持在现状水平。 宜春市袁州区佳佳烟花爆竹制作有限公司鸿瑞分公司2020年09月29日安全生产许可证到期，随后自愿退出烟花爆竹生产，为宜春市第四轮退出企业。目前已将厂内原有设备全部清空，期间无其他企业入驻，厂房内现状无废弃原料等污染因子，无与本项目有关的原有污染及主要环境问题。 本项目属于新建项目，根据现场调查，项目所在地块为工业用地，无原有环境污染情况，无特殊环境保护目标，项目所在区域无已存在的环境问题，适宜作为新建项目建设地址。 本次新建项目需将原有厂房拆除，根据原环境保护部2017年发布的第78号文《企业拆除活动污染防治技术规定（试行）》，本项目在对现有厂房进行改造、拆除时，应参照落实78号文中的相关规定，还应做到： ①对一般性建（构）筑物拆除时应采取有效措施，防范扬尘、噪声等污染。 ②在拆除过程中严格遵循“先上后下、先里后外、先非承重后承重结构”的拆除方法。建（构）筑物拆除施工实行提前浇水闷透的湿法拆除、湿法运输作业；拆除现场周边设置围挡，物料堆放进行覆盖，出入车辆密闭运输，固体废物、危险废物分类贮存，贮存区域采取防渗漏（如水泥硬化）措施。 ③拆除活动结束后，应对现场内所有区域进行检查、清理，确保所有拆除产物得到合理处置，不遗留土壤污染隐患。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于江西省宜春市袁州区，采用江西省生态环境厅发布的《2022年江西省各县（市、区）六项污染物浓度年均值》中袁州区的基本因子的监测数据。 表3-1 2022年袁州区环境六项污染物浓度年均值 污染物 年评价指标 现状浓度/（µg/m3） 评价标准/（µg/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 8 60 13.3 达标 NO2 年平均质量浓度 19 40 47.5 达标 PM10 年平均质量浓度 48 70 68.6 达标 PM2.5 年平均质量浓度 28 35 80 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1300 4000 32.5 达标 O3 第90百分位数最大8h平均质量浓度 150 160 93.8 达标 根据以上数据可知，袁州区2022年SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求；因此项目所在区域为环境质量达标区。 2、地表水环境质量现状 本项目位于江西省宜春市袁州区慈化镇，根据宜春市生态环境局发布的《宜春市环境质量月报（2024年1月）》，本项目所在区域锦江地表水环境质量状况如下： 表3-2 2024年1月各断面水质监测评价结果一览表 序号 河流名称 断面名称 现状监测水质类别 1 锦江 万载均车村（省控、县界、长江经济带） Ⅱ 2 锦江 上高徐家渡谭上村（省控、县界、长江经济带） Ⅱ 3 锦江 宜丰石市镇凌江村（上高凌江大桥）（省控、县界、长江经济带） I 4 锦江 上高良田村（国家考核、县界） Ⅱ 5 锦江 高安青州（国家考核、市界） Ⅱ 6 锦江 锦江江口（省控） Ⅱ 由表3-2可以得出，项目所在区域地表水环境质量现状可以达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水体功能要求。 3、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提到的要求“厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。” 本项目周边50m范围内有敏感点，为了解项目所在地声环境质量现状，本次评价特委托江西龙翔国标科技检测有限公司于2023年12月12日在项目东北侧最近居民点进行监测，监测结果及评价标准见表3-3。 表3-3 项目建设地环境噪声监测结果表 单位：dB（A） 监测点位 检测结果dB （A） 标准限值dB （A） 2023.12.12 昼间 夜间 昼间 夜间 厂界23m处居民点N1 54.7 45.8 60 50 由表3-3可知，项目最近一侧敏感点满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 4、生态环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》提到的“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标时，应进行生态现状调查。”项目所在区域人类活动频繁，植被以山地、林地、杂草和灌木为主。动物主要有常见的蛙类、鼠类及昆虫类等动物。评价区域内无珍稀保护动植物，生态环境不属于敏感区，不进行生态现状调查。 5、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》（环办环评（2020）33号）规定：“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”本项目对地下水、土壤环境影响很小，无生产废气及废水产生，根据分区防治原则要求分别采取相应的防治措施后，基本不存在土壤、地下水环境污染途径，因此，本评价无需开展地下水、土壤环境质量现状调查。 综上所述，项目周边环境空气质量、地表水环境质量、声环境质量、地下水、土壤环境质量以及生态环境均符合功能区划的要求。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | （1）大气环境 项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见表3-4。 （2）声环境 本项目厂界外50米范围内声环境保护目标见表3-4。 （3）地表水环境 项目所在区域的纳污水体为锦江，位于项目东南面1.2km处，详见表3-4。 （4）地下水环境 本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 其主要环境保护目标详见下表。 表 3-4 环境保护目标一览表 环境 要素 序号 坐标/m 保护对象 保护内容 规模（人） 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离 X Y 大气环境 1 -99 30 岸山背 居民区 80 GB3095-2012二级标准及其修改单中的有关规定 西南 104m 2 95 67 排楼 100 东南 116m 3 12 20 冲下村 120 东北 23m 4 -8 437 柏树下 120 南 437m 5 -156 86 冲下小学 学校 500 西北 178m 地表水环境 1 / / 锦江 中河 GB3838-2002中Ⅲ类标准 东南 1.2km 声环境 1 / / 厂界 / GB3096-2008中2类标准 / / 2 12 20 冲下村 居民区 西 23m 注：环境空气保护目标坐标取项目区厂界与其最近距离位置为（0，0）点，以正东方向为X轴，以正北方向为Y轴； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 营运期车辆运输扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2相关标准，具体标准值见表3-4。 表3-4 大气污染物排放浓度限值 污染物名称 无组织排放监控浓度限值 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 周界外浓度最高点 1.0 2、废水 项目营运期办公区产生的生活污水经化粪池处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后，用于厂区及周边农田浇灌，不外排。 表3-6 污水水质排放标准限值（摘录）（单位：mg/L，pH无量纲） 执行标准 pH CODcr BOD5 SS GB5084-2021 5.5-8.5 200 100 100 3、噪声 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表 3-7 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 （GB 12348-2008）2类标准 60 50 4、固废 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求，落实防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求。 |
| 总量 控制 指标 | 本项目为烟花爆竹仓储项目，项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物类标准后用于周边农田灌溉，废气仅为道路扬尘和汽车尾气，无需申请总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、废气 （1）扬尘防治措施 针对施工期扬尘污染问题，对工程提出以下要求，以使扬尘对周围环境的影响减到最小： 1）建设施工时，应在施工区界设围墙或遮挡物； 2）地基挖掘产生的临时弃土应及时处理； 3）运输车辆不要超载，进入施工场地应低速行驶，或限速行驶，减少产尘量； 4）每天定时对施工现场扬尘区及道路洒水； 5）当风速大于8m/s时，应停止土方施工； 6）施工场地应硬化，场地的厚度和强度应满足施工和行车需要。现场场地和道路要平坦畅通，并设置相应的环境保护措施和环境标志。 （2）废气防治措施 1）雨天不得外运散装料，装修产生的垃圾严禁向楼内、楼外任意抛洒，要搭设临时用垃圾密封通道。 2）施工现场做到活完料尽场地清，防止污染及粉尘产生。 3）散发有害气体、粉尘的施工过程，要采用密闭的生产设备和生产工艺，并安装通风、吸尘和净化、回收设施。劳动环境的有害气体和粉尘含量，必须符合国家工业卫生标准的规定。 4）加强对施工车辆的检修和维护，严禁使用超期服役和尾气超标的车辆。尽可能使用耗油低，排气小的施工车辆，尽可能选用优质燃油，减少机械和车辆的有害废气排放。 总的来看，工程建设期采取上述措施后，大气污染物的排放将大大减少，对当地大气环境质量的影响将是局地的、暂时的，不会造成大的影响。 2、废水 （1）施工期生产用水污染防治措施 施工生产废水主要特点是悬浮物含量高。主要采取以下保护措施： 1）混凝土浇筑废水、土石方工程及雨天引起的水土流失、雨污水等悬浮物浓度高的废水，水量大，含砂量大，其中SS经沉淀后可以大部分去除。在施工工地周围设置排水明沟，场地径流经收集沉淀后再予以排放； 2）机械车辆维修冲洗废水中主要含泥沙及油污，其主要污染控制指标为 SS、石油类，需要沉淀并经除油装置除去石油类后达标排放。 3）砂石料生产废水主要为洗料废水，基本可达标排放。 （2）施工期生活用水污染防治措施 工地生活区应配套临时厕所、化粪池，工地食堂含油废水须经隔油处理后，再与生活污水经化粪池处理后排放，以减小对环境的影响。 本着节约用水、一水多用的原则，建议将施工期废水处理达标后作为防尘喷洒用水和施工生活区冲厕所等清洁用水。 综上，施工期废水经处理后对环境影响不大。 3、噪声 施工机械作业和施工车辆产生的噪声，多为点声源，且为瞬时噪声，在15m处测量的噪声级为70~90dB（A）。 建设单位在施工过程中采取以下措施来减少噪声影响： （1）大型噪声设备应避免在夜间使用； （2）建设单位在与施工单位签合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备，并在施工中应设专人对其进行养护维修，严格按操作规范使用各类机械； （3）在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物外部采用围挡，减轻施工噪声对外环境的影响； （4）施工场所车辆进出路线应尽量远离居民区，施工场所车辆通过居民点时应减速、禁鸣； （5）建设管理部门应加强对施工工地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声定期进行自查，避免施工噪声扰民。 建设单位在采用低噪声设备，加强施工管理，合理安排工期等一系列措施后，可以有效降低施工噪声对外环境的影响，且随着施工期的结束，施工噪声对环境的影响随即消失。 4、固体废物 工程施工期间产生的固废主要是建筑垃圾、施工人员生活垃圾。建筑垃圾主要为废弃建筑材料，主要成分为土砂石、水泥、弃砖、废金属等。项目产生的建筑垃圾要按照《城市建筑垃圾管理规定》妥善处置，防止环境污染。项目施工人员不在场区食宿，高峰期施工人员较多，产生的生活垃圾集中收集后，交由环卫部门处理。 综上所述，施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此，建设单位加强对施工现场的管理，合理安排施工期，并采取有效的防护措施，可以最大限度的减少施工对周围环境的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 项目营运期不进行烟花爆竹的生产活动，也不存储烟花爆竹的原材料，因此无工艺废气产生，产生的废气主要为运输车辆尾气及进场行驶过程中产生的扬尘。由于项目运输时间较为集中，且运输量不大，车辆运输过程尾气产生量较小，本次环评不作量化计算。 项目建成后，场内道路全部硬化处理，为水泥混凝土路面，且车流量不大，控制车速，车辆行驶过程中扬尘量不大，通过加强库区内及进场道路的清扫、洒水抑尘、库区四周设置绿化带，可有效降低扬尘的产生及消减汽车尾气。 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），不对本项目展开自行监测。 2、废水 （1）污水源强分析 本项目废水主要是员工日常生活产生的生活污水。 1）生活污水：根据建设单位提供的资料，本项目劳动定员13人，均不在厂内食宿，年生产365天。根据《江西省生活用水定额》（DB36/T419-2017），因本项目位于农村区域，故参考表1中ED102农村居民生活用水量，不吃饭的人员生活用水定额按50L/人·d计算，则项目生活用水量为0.65m3/d（237.25m3/a）。项目生活污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为0.52m3/d（189.8m3/a）。主要污染物为CODcr、BOD5、SS、NH3-N，其浓度参考江西省一般生活污水水质，一般分别为250mg/L、120mg/L、150mg/L、25mg/L。化粪池对各种水污染物的处理效率取经验值：COD、BOD5、SS分别为20%、20%、35%。 2）消防废水：按照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）第9.0.5 条要求：“危险品生产厂房和仓库的室外消防用水量应符合现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974中甲类厂房和仓库的规定。当单个建（构）筑物的体积均不超过300m3时，室外消防用水量可按10L/s计算”。项目5栋仓库均为甲类、耐火等级均为二级、高度均为4.8m高、最大仓库建筑体积为4800m3，对照《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014）表3.3.2、表3.5.2、表3.6.2可知，室外消防设计流量为25L/s，室内消防设计流量为10L/s，火灾延续时间按3h计，则消防用水量为378m3。消防废水中有大量的硝态氮，其直接进入地表水体，会造成地表水严重污染，所以必须采取相应的防治措施，本项目拟设置了一个400m3应急事故池，连接厂区内的雨水沟渠，发生消防事故时关闭阀门，将消防废水经雨水沟渠收集至消防废水收集池，做到消防废水不外排。收集后的消防废水暂时储存后采用罐车运送至就近污水处理厂处理。 项目废水产生及排放情况见下表。 表4-1 废水污染物排放源汇总一览表（单位：量t/a、浓度mg/L） 产排污环节 污染物种类 污染物产生情况 排放形式 治理设施情况 污染物 排放情况 产生量 产生浓度 治理 措施 去除效率 技术 可行 排放量 排放浓度 生活污水189.8m3/a COD 0.05 250 用作农肥 化粪池 20% 是 0.04 200 BOD5 0.02 120 20% 0.016 96 NH3-N 0.005 25 0% 0.005 25 SS 0.03 150 35% 0.02 97.5 表4-2 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 是否技术可行 排放口编号 排放口类型 编号 名称 工艺 生活污水 COD、BOD5、NH3-N、SS 用作农肥 / TW001 化粪池 沉淀、厌氧 是 / / （2）项目污水不外排的可行性分析 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的生活污水处理构筑物。本项目使用两格化粪池，两格式化粪池是由两个相互连通的密封粪池组成，粪便由进粪管进入第一池依次顺流至第二池，其各池的主要原理： 第一池：主要截留含虫卵较多的粪便，粪便经发酵分解，松散的粪块因发酵膨胀而浮升，比重大的下沉，因而形成上浮的粪皮、中层的粪液和下沉的粪渣。利用寄生虫的比重大于粪尿混合液的原理使其自然沉降于化粪池底部。利用粪液的浸泡和翻动化解粪块使其液化并截留粪渣于池底。厌氧发酵：化粪池的密闭厌氧环境，可以分解蛋白性有机物，并产生氨等物质，这些物质具有杀灭寄生虫卵及病菌的作用。 第二池：起进一步发酵、沉淀作用，与第一池相比，第二池的粪皮和粪渣的数量减少，因此发酵分解的程度较低，由于没有新粪便的进入，粪液处于比较静止状态，这有利于漂浮在粪池中的虫卵继续下沉。 根据现场调查，本项目周边现有大面积农田，种植作物主要为豆类，属于旱地作物。根据《江西省农业用水定额》（DB36/T619-2017），在水文年型90%下，豆类基本用水定额为78m3/667m2，即每亩地灌溉用水量为78m3。本项目废水产生量为189.8m3/a，一年可以满足2.43亩农田灌溉用水，本项目周边农田面积远远大于2.43亩，因此，本项目废水经处理后用于农田灌溉可行。 非灌溉季节，本项目废水需进行暂存，按照非灌溉时间为3个月（即90d）计算，则暂存废水量为46.8m3，因此，本项目设置一个50m3的暂存池可以满足本项目需求。本项目生活污水最低清运频次为5天/次，暂存池采用碳钢储罐，为防止罐体年久腐蚀，罐体内外需进行防腐，并且，避免雨水进入，储罐需密闭。 综上，本项目废水处理后不外排是可行的。 （3）自行监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目废水排放情况，本项目不设置监测要求。 3、噪声 （1）噪声污染源分析 项目营运期烟花爆竹装卸全部为人力搬运，不使用动力设备。因此营运期产生的噪声主要为车辆进厂行驶噪声及设备噪声，进出车辆的噪声源非稳态源，它与车速、车况、路况等因素有关。项目要求进出厂区的车速一般不大于5km/h，并禁止鸣喇叭，噪声源强不大，且产生周期短，声级65~75dB（A）。 因此本次评价仅考虑厂内设备噪声对周边的影响，设备噪声级详见下表。 表4-3 工业企业噪声源强调查清单（室内声源） 建筑物名称 声源名称 数量（台/套） 声压级/距声 源距离 /（dB（A）/m） 声源控制措施 空间相对位置/m 距室内边界距离/m 室内边界声级/dB（A） 运行时段 建筑物插入损失/dB（A） 建筑物外噪声 X Y Z 声压级/dB（A） 建筑物外距离 消防泵房 消防水泵 2 85/1 减振、隔声 -35 -12 1.2 7 68 连续 20 48 1 2#仓库 风机 1 90/1 -26 35 1.2 5 76 连续 20 56 1 3#仓库 风机 1 90/1 15 25 1.2 7 73 连续 20 53 1 4#仓库 风机 1 90/1 54 7 1.2 5 76 连续 20 56 1 5#仓库 风机 1 90/1 14 -40 1.2 12 68 连续 20 48 1 6#仓库 风机 1 90/1 -39 -75 1.2 8 72 连续 20 52 1 注：坐标以厂界中心为原点，X轴方向为东侧，Y轴方向为北侧。 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 1）室外声压级计算 ①根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，按式（A.1）计算。 Lp(r)=Lw+Dc-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc） （A.1） 式中：Lp(r)—预测点处声压级，dB； Lw—由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB； Dc—指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB； Adiv—几何发散引起的衰减，dB； Aatm—大气吸收引起的衰减，dB； Agr—地面效应引起的衰减，dB； Abar—障碍物屏蔽引起的衰减，dB； Amisc—其他多方面效应引起的衰减，dB。 ②预测点的A声级 LA(r)可按式（A.2）计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级[LA(r)]。 LA(r)=10 lg （A.2） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； Lpi(r)—预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB； ΔLi—第i倍频带的A计权网络修正值，dB。 ③在只考虑几何发散衰减时，可按式（A.3）计算。 LA(r)=LA(ro)-Adiv （A.3） 式中：LA(r)—距声源r处的A声级，dB（A）； LA(ro)—参考位置ro处的A声级，dB（A）； Adiv—几何发散引起的衰减，dB。 2）室内声压级计算 ①某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级 Lp1=Lw+10log() 式中：Q—指向性因素；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R =Sα/(1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ②所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级 式中：LP1i（T)—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LP1ij（T)—室内j声源i倍频带的声压级，dB； N—室内声源总数。 ③靠近室外围护结构处的声压级的计算 LP2i（T）= LP1i（T）-（TLi+6） 式中：LP2i（T）—靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；   LP1i（T）—靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB。 ④等效的室外声源中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级的计算 Lw= LP2（T）+10lgS 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； LP2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S—透声面积，m2。 3）预测点总A声压级的计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg—建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T—用于计算等效声级的时间，s； N—室外声源个数； ti—在T时间内i声源工作时间，s； M—等效室外声源个数； t j—在T时间内j声源工作时间，s。 4）预测结果及评价 预测结果详见表4-4。 表4-4 工业企业声环境保护目标噪声预测结果与达标分析表 序号 声环境保护目标名称 噪声背景值/dB（A） 噪声现状值/dB（A） 噪声标准/dB（A） 相对距离（m） 噪声贡献值/dB（A） 噪声预测值/dB（A） 较现状增量/dB（A） 超标和达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东厂界 / / / / 60 50 57 26 26 / / / / 达标 达标 2 南厂界 / / / / 60 50 80 23 23 / / / / 达标 达标 3 西厂界 / / / / 60 50 45 28 28 / / / / 达标 达标 4 北厂界 / / / / 60 50 56 26 26 / / / / 达标 达标 5 东北侧23m居民 / / 54.7 45.8 60 50 77 23 23 54.7 45.82 0 0.02 达标 达标 从上表可知，项目运营后噪声厂界贡献值较小，本项目建成运营期间，项目厂界噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准（昼间：60dB（A）、夜间50dB（A）），最近敏感点的噪声预测值也可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 为进一步降低项目营运时噪声对周边声环境的影响，项目应加强管理，采取切实有效的降噪措施： ①加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声； ②强化厂区内的行车管理制度，严禁鸣笛，进行厂区低速行驶，最大限度降低噪声源。 综上所述，在采取以上有效的噪声防治措施后，项目厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，且本项目最近居民点根据预测结果可知，敏感点的预测值可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 综上，项目运营时噪声对周边环境影响不大。 （3）自行监测要求 依据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和本项目实际生产情况，对本项目噪声的日常监测要求见下表： 表4-5 噪声监测要求 监测点位 监测频次 备注 四周厂界外1m及最近居民点 季度/1次 昼间、夜间监测 4、固体废物 （1）固废情况 1）生活垃圾 项目生活垃圾按0.5kg/人·d 计，厂区员工13人，年工作时间为365天，则厂区生活垃圾产生量为2.37t/a，设垃圾桶收集后交由环卫部门统一处理。 2）过期残损烟花爆竹 根据《危险化学品安全管理条例》第三条规定：危险化学品包括爆炸品，由此可知烟花爆竹属于危险化学品，根据《废弃危险化品污染环境防治办法》，废弃危险化学品是指未经使用而被所有人抛弃或者放弃的危险化学品。根据《国家危险废物名录（2021年本）》，废弃的危险化学品属于危险固体废物，综上，本项目过期、残损的烟花爆竹属于危险固废（HW49，危废代码 900-999-49）。 根据国务院令第455号《烟花爆竹安全管理条例》第六章第四十三条“对没收的非法烟花爆竹以及生产、经营企业弃置的废旧烟花爆竹，应当就地封存，并由公安部门组织销毁、处置”。库区内过期或有残损的烟花爆竹将由公安部门组织销毁、处置。 本项目营运期产生的过期或有残损的烟花爆竹约0.5t/a，库区内过期或有残损的烟花爆竹暂时储存于仓库内预设的危废暂存间（位于4#仓库西南面，占地面积约10m2），该暂存区药量计入仓库储存总药量，过期或有残损的烟花爆竹交由公安部门组织销毁、处置。 根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）和《国家危险废物名录（2021年）》等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总于下表4-6。 表4-6 工业固体废物分析结果汇总表 序号 固废名称 产生量（t/a） 分类 固废代码 主要有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 贮存方式 处置措施及去向 1 生活 垃圾 2.37 生活 垃圾 / / 固态 / 垃圾桶 经收集后交由环卫部门处理 2 过期残损烟花爆竹 0.5 危险 废物 900-999-49 / 固态 T/C/I/R 袋装 暂存于危废暂存间，后交由公安部门组织销毁、处置 （2）管理要求 固体废物分类收集、贮存、转运方法： ①将生活垃圾在源头分成三类，可直接回收的垃圾、不可直接回收的垃圾和特殊垃圾，分别装入三种不同颜色的垃圾桶回收。 ②在固体废物的收集、运输过程中应做到集装化、封闭化，采用密闭式的垃圾收集储存设备，运输采用专用封闭式垃圾运输车进行清运，清运频次要根据不同季节进行调整防止生活垃圾发酵产生恶臭和渗漏液污染。 ③根据《国家危险废物名录》（2021年），项目产生的过期或损坏的烟花爆竹属于危险固废，需暂存于危废暂存间内，且需粘贴危险废物标识牌，填写危险废物出入库记录台账，需交由公安部门进行处理。 ④项目产生的危险废物分类收集和贮存（在危险废物暂存间内划分相应的贮存区域），危险废物均经分类装入相应的贮存容器内，在危险废物暂存间内的临时贮存过程中尽量避免堆码现象。项目产生的危险废物经收集后，定期由公安部门销毁处理。对于危险废物的转运和运输，需严格按照《危险废物转移管理办法》执行，做好记录，避免危险废物在贮存和转运过程中产生二次污染。 ⑤危险废物贮存场所建设合理性分析 本项目危废暂存间面积约10m2。项目危险废物暂存间拟建为室内形式，其地面为防渗水泥地面，满足防风、防雨、防晒、防渗漏的“四防”要求，该建设场所选址、建设合理。 ⑥危险废物收集、贮存、转运相关要求 本项目危险废物的贮存按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），危险废物按不同类别分区存放，并设置隔离设施，禁止将不相容的危险废物在同一容器内混装。项目在各危险废物暂存区域张贴危险废物名称、来源、有害成分、危险特性、入库类别、入库日期、接收单位等内容。建设单位须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接收地环境保护行政主管部门。 结合《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告〔2017〕43号）、《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2023）和《危险废物转移管理办法》中的相关要求，本评价要求建设单位采取如下防护措施： ①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 ②贮存设施地面、围堰内壁需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的磨损，并确保液态废物不渗入地下。 ③贮存设施外部应修建雨水导排系统，防止雨水径流进入危废暂存间。 ④危险废物贮存设施都必须按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）的规定设置警示标志。 ⑤危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 综上，本项目固体废物能全部得以妥善安全处置，固废污染防治措施基本可行。 5、地下水及土壤环境 （1）影响分析 污染物从污染源进入地下水、土壤所经过路径称为地下水、土壤污染途径，地下水、土壤污染途径是多种多样的。本项目正常工况下无污染途径，根据工程所处区域的地质情况，项目非正常工况下可能对地下水造成污染的途径主要有：危废暂存间内危险废物、应急事故池发生泄漏，通过垂直入渗污染地下水、土壤。 （2）防控措施 1）源头控制措施 定期检查应急事故池，如有问题及时检修，避免事故废水泄漏对地下水造成污染；危废暂存间在满足《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求的同时，需采取渗透系数≤10-10cm/s，等效黏土防渗层厚≥6.0m进行防渗。 2）分区防渗措施。 本项目对地下水、土壤实行分区防控，分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，具体防渗要求如下： 表4-7 本项目各单元防腐防渗要求 防渗级别 防渗区域或部位区域 防渗要求 重点防渗区 危废暂存间、应急事故池 地面、池底及池壁 危废暂存间要求依据《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2023要求，渗透系数≤10-10cm/s，等效黏土防渗层厚≥6.0m 一般防渗区 仓库 地面 等效黏土防渗层厚≥1.5m，渗透系≤1.0×10-7cm/s；或者参考GB16889执行 简单防渗区 值班室 地面 一般地面硬化 （3）结论 本项目通过采取严格的防渗措施后，对可能产生地下水、土壤影响的污染途径进行了有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护的前提下，可有效控制厂区内的污染物下渗污染地下水和土壤。因此，通过采取上述措施后，本项目对区域地下水、土壤环境影响较小。 6、生态环境 本项目位于袁州区慈化镇冲下村，项目用地范围无生态环境保护目标。 7、环境风险 （1）风险评价等级 本项目为烟花爆竹储存，不涉及生产工艺，本项目储存的烟花爆竹均为《烟花爆竹安全与质量》（GB10631-2013）中的C、D级类烟花爆竹。烟花产品主要成分是烟火剂或黑火药它们都是由氧化剂、可燃剂、粘合剂等组成都具有燃烧、爆炸等性质，属于易燃易爆的危险品。爆竹使用的原材料主要有高氯酸钾、铝粉，烟花使用的原材料主要有镁铝合金、硫磺、硝酸钾、硝酸锶、高氯酸钾等，本项目主要存储C、D级烟花爆竹类产品，典型烟花爆竹各物质最大储运量具体如下表4-8所示，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B本项目涉及的主要危险物质识别结果如下表所示。 表4-8 本项目典型烟花爆竹各物质最大储运量一览表 序号 产品大类 产品小类 最大储存量t 典型药量的成分及比例 各物质最大储存量 名称 含量t 1 爆竹类 黑药炮 2 硝酸钾：硫磺：木炭：蔗糖：镁粉=2：1：3：3：1 硝酸钾 0.4 2 硫磺 0.2 3 木炭 0.6 4 蔗糖 0.6 5 镁粉 0.2 6 白药炮 2 高氯酸钾：硫磺：木炭：镁铝合金粉：磷=2：1：2：3：2 高氯酸钾 0.4 7 硫磺 0.2 8 木炭 0.4 9 镁铝合金粉 0.6 10 磷 0.4 11 喷花类 地面（水上）喷花类 0.4 高氯酸钾：硫磺：木炭：碳酸锶：烟火剂：碳酸钠：聚氯乙烯：硝酸钡=2：1：2：1：1：1：1：1 高氯酸钾 0.16 12 手持（插入）喷花类 0.4 硫磺 0.08 13 木炭 0.16 14 碳酸锶 0.08 15 烟火剂 0.08 16 碳酸钠 0.08 17 聚氯乙烯 0.08 18 硝酸钡 0.08 19 旋转类 有固定轴旋转烟花 1.0 硝酸钾：烟火 剂：硫磺：木炭：碳酸锶：钛粉：碳酸钠：氯酸钾：硝酸钡=1：1：1：2：1：1：1：1：1 硝酸钾 0.32 20 无固定轴旋转烟花 0.4 烟火剂 0.32 21 升空类 火箭 0.4 硫磺 0.32 22 双响 0.6 木炭 0.64 23 旋转升空烟花 0.8 碳酸锶 0.32 24 钛粉 0.32 25 碳酸钠 0.32 26 氯酸钾 0.32 27 硝酸钡 0.32 28 吐珠类 药粒型吐珠 0.4 硝酸钾：硝酸钡：硫磺：木炭：硝酸锶：硝酸银：碳酸钠：氧化铜：氧化铋=1：1：1：2：1：1：1：1：1 硝酸钾 0.04 29 硝酸钡 0.04 30 硫磺 0.04 31 木炭 0.08 32 硝酸锶 0.04 33 硝酸银 0.04 34 碳酸钠 0.04 35 氧化铜 0.04 36 氧化铋 0.04 37 玩具类 玩具造型 0.6 高氯酸钾：高氯 酸铵：硫磺：木 炭：碳酸锶：四 氧化三铅：碳酸 钠：碱式碳酸 铜：硝酸钡=1： 1：1：2.5：1：1： 1：0.5：1 高氯酸钾 0.14 38 线香型 0.8 高氯酸铵 0.14 39 硫磺 0.14 40 木炭 0.35 41 碳酸锶 0.14 42 四氧化三铅 0.14 43 碳酸钠 0.14 44 碱式碳酸铜 0.07 45 硝酸钡 0.14 46 组合烟花类 同类组合和不同类组合，其中 ：小礼花单筒内径≤30mm；圆柱型喷花内径≤52mm；圆锥型喷花内径=86mm；吐珠单筒内径≤20mm 1.2 高氯酸钾：高氯 酸铵：硫磺：烟 火剂：铝银粉： 碳酸锶：碳酸 钠：冰晶石：硝 酸钡=1：1：1：2：1：1：1：1： 1 高氯酸钾 0.12 47 高氯酸铵 0.12 48 硫磺 0.12 49 烟火剂 0.24 50 铝银粉 0.12 51 碳酸锶 0.12 52 碳酸钠 0.12 53 冰晶石 0.12 54 硝酸钡 0.12 55 各类物质合计 11 / 高氯酸钾 0.82 56 高氯酸铵 0.26 57 硝酸银 0.04 58 四氧化三铅 0.14 59 硫磺 1.1 60 木炭粉 2.23 61 蔗糖 0.6 62 镁粉 0.2 63 磷 0.4 64 硝酸钾 0.76 65 硝酸锶 0.04 66 氧化铋 0.04 67 碳酸钠 0.7 68 碳酸锶 0.66 69 碱式碳酸铜 0.07 70 硝酸钡 0.7 71 氧化铜 0.04 72 氯酸钾 0.32 73 烟火剂 0.64 74 铝银粉 0.12 75 钛粉 0.32 76 冰晶石 0.12 77 聚氯乙烯 0.08 78 铝镁合金 0.6 80 全厂合计 11 / / 11 表4-9 主要危险物质存放地点及最大存量表 名称 日常最大存储量（t） 临界值（t） Q值 存储位置 高氯酸钾 0.82 / / 2~6#仓库 高氯酸铵 0.26 5 0.052 硝酸银 0.04 0.25 0.16 四氧化三铅 0.14 50 0.0028 硫磺 1.1 10 0.11 木炭粉 2.23 / / 蔗糖 0.6 / / 镁粉 0.2 / / 磷 0.4 5 0.08 硝酸钾 0.76 / / 硝酸锶 0.04 50 0.0008 氧化铋 0.04 / / 碳酸钠 0.7 / / 碳酸锶 0.66 / / 碱式碳酸铜 0.07 0.25 0.28 硝酸钡 0.7 50 0.014 氧化铜 0.04 0.25 0.16 氯酸钾 0.32 100 0.0032 烟火剂 0.64 / / 铝银粉 0.12 / / 钛粉 0.32 / / 冰晶石 0.12 / / 聚氯乙烯 0.08 / / 铝镁合金 0.6 / / 合计 0.8628 / 注：根据HI169-2018，对未列入表B.1，但根据风险调查需要分析计算的危险物质，其临界量可按表B.2中推荐值选取。 根据以上计算结果可知，危险物质数量与临界量比值q/Q=0.8628＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1评价工作级别表判定，本项目环境风险潜势为I，因此，风险评价工作等级为简单分析。 本项目主要风险为火灾、爆炸事故，环境风险防范措施及应急要求如下： （2）环境风险识别 1）物质危险性识别 烟花产品主要成分是烟火剂或黑火药，它们都是由氧化剂、可燃剂、粘合剂等组成，都具有燃烧、爆炸等性质，属于易燃易爆的危险品。爆竹使用的原材料主要有高氯酸钾、铝粉，烟花使用的原材料主要有镁铝合金、硫磺、硝酸钾、高氯酸钾等，由上述材料经过一定的工艺加工而制成黑火药、烟火剂。烟花爆竹产品的主要原材料、黑火药和烟火剂基本理化特征见前文“项目原料介绍”章节。 2）风险类型 烟花爆竹仓储主要风险类型是装卸、运输和储存过程中发生爆炸/火灾风险造成的二次污染。 表4-10 储存过程的危险性辨识表 原因 可能发生的危险 注意事项 仓库温度、湿度大 火灾、爆炸 应控制好仓库的温度、湿度，避免烟花爆竹产品 吸潮，当热量得不到散发时易发生燃烧而引起爆炸。 仓库通风、降温不好 发生自燃、自爆 保持仓库通风良好。 仓库内堆码超高 摩擦撞击，出现火花导致火灾、爆炸 产品堆垛高度不要超过规定的高度，避免倒塌引起撞击产生火花出现事故。 禁忌物同库储存 火灾、爆炸 按危险化学品的规定进行分类储存。 （3）风险防范对策措施 为使环境风险减小到最低限度，必须加强劳动安全卫生管理，制定完备、有效的安全防范措施，尽可能降低项目环境风险事故发生的概率。 1）总图布置和建筑安全防范措施 根据《烟花爆竹工程设计安全标准》（GB50161-2022），库区各烟花爆竹仓库与附近保护目标的距离、库与库区敏感目标值班室、库与库之间的安全距离均满足规范的相关要求。危险品库内部安全距离及外部安全距离详见表4-11、表4-12。 表4-11 危险品库内部安全距离一览表 站内设施 2#仓库（1.3级库，药量5t） 3#仓库（1.3级库，药量5t） 4#仓库（1.3级库，药量5t） 5#仓库（1.3级库，药量20t） 6#仓库（1.3级库，药量20t） 值班室 2#仓库（1.3 级库，药量 5t） - 25（25） 76（25） 56（40） 84（40） 35（35） 3#仓库（1.3 级库，药量5t） 25（25） - 25（25） 40（40） 96（40） 78（35） 4#仓库（1.3 级库，药量5t） 76（25） 25（25） - 46（40） 106（40） 127（35） 5#仓库（1.3 级库，药量20t） 56（25） 40（25） 46（25） - 40（40） 94（50） 6#仓库（1.3 级库，药量20t） 84（25） 96（25） 106（25） 40（40） - 106（50） 注：表中（）内数字为《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）规范要求间距。 表4-12 危险品库外部安全距离一览表 仓库编号 危险等级 限药量t 周边邻近建构筑物 标准要求m 实际距离m 符合情况 2#、3#、4#仓库 1.3 5 人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建（构）筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路 50 2#仓库距最近1户零散住户边缘西北面距离为54m，3#仓库距最近8户零散住户边缘东北面距离为50m，4#仓库距最近养殖场东面距离为63m 符合 人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路 85 - 符合 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 140 距冲下小学最近为2#仓库，西面214m 符合 国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘 50 - 符合 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路 43 距县道S308最近为4#仓库，东南1107m 符合 5#、6#仓库 1.3 20 人数小于或等于50人或户数小于或等于10户的零散住户边缘、职工总数小于或等于50人的企业围墙、本企业生产区建（构）筑物边缘、无摘挂作业铁路中间站站界及建筑物边缘、110kV架空输电线路 85 5#仓库距最近养殖场东北面距离为115m，6#仓库距最近9户零散住户边缘西面距离为108m 符合 人数大于50人的居民点边缘、职工人数大于50人的企业围墙、有摘挂作业的铁路车站站界及建筑物边缘、110kV区域变电站围墙、220kV架空输电线路 140 - 符合 城镇规划边缘、学校、220kV及以上的区域变电站围墙、220kV以上的架空输电线路 250 距冲下小学最近为5#仓库，西面280m 符合 国家铁路线、省级以上公路用地外缘、通航的河流航道边缘 70 - 符合 非本厂的工厂铁路支线、县级公路用地外缘、35kV架空输电线路 70 距县道S308最近为5#仓库，东南1084m 符合 2）储存过程安全防护措施 库区岗哨设火灾报警专用电话，库区设监控，110防盗报警系统。 3）电气、电讯安全防范措施 ①应根据爆炸性危险区域的等级及爆炸性气体混合物的级别组别，正确选择相应类型的级别和组别的电气设备。电气设备的组级别只能高于环境组级别，不能随意降低标准。 ②设计、安装、运行、维修电气设备、线路、仪表等应符合国家有关标准、规程和规范的要求，并要求达到整体防爆性的要求；电气控制设备及导线尽可能远离易燃易爆物质。 ③采用三相五线制加漏电保护体制。将中性线与接地线分开，中性线对地绝缘，接地线（保护零线）专用接地，以减少对地产生火花的可能性。安装漏电保护应严格按照有关规范要求执行。禁止使用临时线路，尽可能少用移动式电具。如必须使用，要有严格的安全措施。 ④建立和健全电气安全规章制度和安全操作规程，并严格执行。加强对电气设施进行维护、保养、检修，保持电气设备正常运行：包括保持电气设备的电压、电流、温升等参数不超过允许值，保持电气设备足够的绝缘能力，保持电气连接良好等。 ⑤采取防止静电荷积聚的措施，如接地：在易燃易爆区内，凡是可能产生静电的装置、设备、管道等都要进行有效静电接地，接地电阻按一般规定不得大于10Ω。绝缘性管道上的金属接头必须接地，绝缘管本身应在管道外部或内部绕以金属线并接地。设备采用法兰连接或容器与顶盖之间有间隔时需采取跨接。 ⑥企业应按规定定期进行防雷检测，保持完好状态，使之有可靠的保护作用，尤其是每年雷雨季节来临之前，要对接地系统进行一次检查，发现有不合格现象进行整改，确保接地线无松动、无断开、无锈蚀现象。 ⑦做好配电室、电气线路和单相电气设备、电动机、电焊机、手持电动工具、临时用电的安全作业和维护保养；定期进行安全检查，杜绝“三违”。 4）消防及火灾报警系统 ①按规定建设消防设施，划分禁火区域，严格按设计要求制订动火制度，消防设施配置安全报警系统、灭火器、消防栓、泡沫灭火站等消防设施。 ②消防给水压力低压给水时，水压应不低于0.2MPa，高压给水时，水压宜在0.7-1.2Mpa；水量应能保证连续供应最大需水量4h。 ③本项目消火栓用水量、消防给水管道、消火栓配置、消防水池的配置应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018年版）的相关要求； ④固定式泡沫灭火站的设计安装应按照《泡沫灭火系统技术标准》（GB50151-2021）进行； ⑤灭火器的配置应按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）进行。 ⑥建筑消防设施应进行检测，并按有关规定，组织项目竣工验收，尤其应请当地公安消防部门进行消防验收。 5）运输、装卸过程中的事故风险防范措施 由于烟花爆竹运输较其它货物的运输有更大的危险性，因此在运输和装卸过程中应小心谨慎，确保安全。为此注意以下几个问题： ①烟花爆竹运输车辆应采用带有防火罩的汽车运输，运输道路的主干道纵坡不宜大于6%，车辆在1.1、1.3级建筑物门前装卸作业时，宜在2.5m以外处进行。 ②物品装运应做到定车、定人。定车就是要把装运的车辆相对固定，专车专用。担负长途运输烟花爆竹等的汽车，途中不得停车住宿，如果途中因气候恶劣、运输工具严重故障等原因不能按《爆炸物品运输证》准许时间内到达目的地时，必须在准运时间内途中向所在地（市、区）公安报告，由公安机关指定临时停靠站或暂存库，并凭《爆炸物品运输证》到当地公安机关签到延期证明。 ③要选择气候较好的时间运输烟花爆竹，以防遇险；如中途遇暴风雨或雷电时，要将车辆停在远离建筑物的空旷地方。 ④在烟花爆竹运输过程中，一旦发生意外，在采取应急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助前来救助的公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小范围。 ⑤此外，为保证运输的安全，应注意以下事项： A、驾驶：由熟悉危险化学品性质，具有三年以上安全驾驶经验的司机驾驶。 B、车身：必须符合装载危险化学品的各项要求，被装运的烟花爆竹必须在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》（GB190-2009）规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确，以便一旦发生问题，可以进行多种防护。出车前要对车辆各系统进行检查，严禁带故障出车，车上要有危险标志，配备灭火器、报警设备，修车工具要齐全，尾气管防火帽。 C、装载：装载烟花爆竹不得超过车辆装载量，不得超过装载规定高度或侧放，装载完应关闭后车门并上锁。 D、时速与车距：烟花爆竹采购进货由厂方承运，厂区自备配送车，为市内用户单位配送运输服务。白天行车时速不应超过40km；雷雨、夜间或雾天时尽量不出车，如必须出车，速度不得超过20km，并要开灯行驶。运输过程与前车车距不应小于50m，上下坡时不应小于300m。尤其在乡镇道路路况较差情况下，更应注意时速和车距。 E、行车：行车过程中不准在车上开启烟花爆竹，也不准进入加油站加油，驾驶室内严禁吸烟。在雪冻道路上行驶时，必须采取防滑措施，加挂防滑链，夜间行车，车辆前后要打开有标志危险的信号灯。 6）储存过程中的安全防范措施 ①严格施工设计 项目库房建设过程中应严格参照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）、《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等国家规范进行设计。 各烟花爆竹仓库土建设计严格按照初步设计要求进行，烟花爆竹仓库采用架空避雷线防直击雷；对于防感应雷、防雷电波侵入，烟花爆竹仓库现浇钢筋混凝土沿沟内钢筋、柱内钢筋焊接成闭合回路，然后接到防感应雷接地装置上。同时，库房门口设置人体导静电装置。门窗铁栅、门包铁皮、电缆金属外皮、保护钢管等均接到防感应雷接地装置上。 ②烟花爆竹的储存应遵守现行国家标准《烟花爆竹作业安全技术规程》的规定，并应分类分级专库存放。烟花爆竹堆垛间应留有检查、清点、装运的通道。 仓库储存烟花爆竹要做到名称不错，数量准确，规格不串，确实做到无差错，无丢失，无损失，无霉烂，帐、物相符。对性质互有抵触的烟花爆竹，要严格实行分库隔离存放，严格收发登记制度，库房要实行“双门、双锁、双人”管理。 ③烟花爆竹在库储存，要坚持：“永续盘点”，做到“五查”，“一及时”。即收货前要查库存，发货后查库存，忙时坚持查库存，月底全面查库存，发现问题及时处理。在库存期间，要根据其性质、要求，妥善保管，存放期超过规定时，要进行倒垛，确保物资质量。 ④仓库在保管好烟花爆竹的同时，还要搞好库容卫生，做到库内无积尘、库区无垃圾杂草、库区内办公值班室及生活设施与库房分开，并整洁有序，清洁卫生。 ⑤库房设置禁烟禁火等安全警示标志及安全标志和应急疏散标志。应牢固、醒目耐久并标示编号、允许存放产品名称、安全存量、危险等级等项目。 ⑥提高认识、完善制度、严格检查 企业领导应该提高对突发性事故的警觉和认识，做到警钟长鸣。建立安全管理科，并由企业领导直接领导，全权负责。对安全和环保应建立严格的防范措施，制定严格的管理规章制度，列出潜在危险的过程、设备等清单，严格执行设备检验和报废制度。 ⑦提高事故应急处理的能力 设置保险措施，定期进行安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，提高事故应变能力。 ⑧一旦发生事故，应利用场内梯形拦水沟收集消防水，并将该废水接入到应急事故池。 7）燃烧爆炸事故产生二次污染物预防措施 发生燃烧爆炸事故时，迅速通知周边居民（零散住户），撤离污染区，并立即进行隔离至气体散尽，严格限制出入。 （4）环境风险影响分析 1）对环境空气质量的影响 本项目库区的内外部距离符合《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）的要求，可认为单个库房爆炸时不会造成周围库房的殉爆。根据《激光甲烷传感器及其交叉干扰实验研究》（来源：《科学与管理》2016年第三期）每公斤硝铵炸药爆炸能生成100L-300L—氧化碳，本评价烟花爆竹含药量较炸药小，爆炸时保守估算取CO产生率为150Lkg，标况下CO密度为1.25g/L；根据《工业炸药爆炸产生的污染物对环境影响的分析》（来源：《包钢科技》2006年11月增刊），使用10t炸药产生爆炸污染物NO21642.7kg，即每吨炸药爆炸NO2产生量为164.27kg。本项目全厂仓库日常最大存储药量为11t，则全部爆炸后产生的CO、NO2分别约为2062.5kg、1806.97kg，会对周边一定范围内的环境空气质量造成较大程度的影响。 发生火灾/爆炸过程中，空气中CO、SO2、NO2短时间浓度会上升，有可能会对影响范围内的环境敏感点（居民）造成一定影响，但由于影响时间很短；且项目位于山地，只有一个出口与乡道连接，根据 CO、SO2、NO2相关特性，不会对人体造成难以挽回的伤害。可见，爆炸产生污染物的影响是暂时的，随爆炸结束将很快解除。 为了防范火灾爆炸事故，烟花爆竹库房应设有视频监控系统、手动报警器、消防设备等。在发生火灾爆炸时，建设单位消防应急人员可及时抵达现场迅速协助灭火，有效抑制有害物质的排放。在及时通知和疏导下风向人员后，降低有害物质对环境的影响。 2）事故废水的影响分析 项目仓库因遇明火、遭雷电击中等因素发生爆炸、火灾风险事故，灭火后会产生消防废水。为确保在发生火灾爆炸事故时，消防废水不排入地表水体和地下水体，项目在烟花爆竹仓库周边设置截流明沟、仓库场区地势较低的位置设置容积为400m3的事故应急池。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》（GB50974-2014），预计项目发生火灾时消防用水量为378m3。项目拟设置容积为400m3的事故应急池，可以容纳火灾产生的消防废水。事故应急池禁止设排放阀，做到消防废水不外排。收集后的消防废水暂时储存后委托有资质的单位采用罐车运送至指定地点进行处理。 （5）环境风险突发事故应急预案 建议建设单位根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急〔2018〕8号）、《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）等文件要求，根据项目生产过程中存在的风险事故类型，制定突发环境事件应急预案，健全应急组织，落实应急器材，定期开展应急演练。 （6）环境风险评价结论 采取上述措施后，建设单位在严格各项规章制度管理和工序操作外，制定详细的环境风险事故预防措施和紧急应变事故处置方案，能大大减小事故发生概率和事故发生后能及时采取有力措施，减少对环境污染。本工程在严格实施各项规章制度，在确保环境风险防范措施落实的基础上，项目的环境风险在可接受范围内。 8、环保投资 本项目总投资414万元，环保投资金额为7万元，占项目总投资1.69%。环保投资额能达到治理污染物的要求，具体环保治理措施及投资清单详见表4-13。 表4-13 项目环保投资一览表 序号 项目 环保建设规模 投资额（万元） 1 废水治理设施 生活污水 化粪池处理 1 消防废水 应急事故池 3 2 固体废物处置 过期残损烟花爆竹 10m2危废暂存间 1.5 生活垃圾 垃圾桶若干 0.5 3 噪声防治措施 设备 减振、隔声 1 合计 7 9、环境影响评价与排污许可衔接关系分析 本项目在执行环境影响评价中的相关要求的同时，应按照环境保护部办公厅于2017年11月15日发布的《关于做好环境影响评价制度与排污许可制度衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）、《排污许可管理办法》（2018年1月10日起施行）、《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》以及《排污许可管理条例》（2021年3月1日实施）要求做好排污许可制度的衔接工作。 项目主要储存烟花爆竹成品，属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》“四十四、装卸搬运和仓储业59”“102危险品仓储594”中其他危险品仓储（含油品码头后方配套油库，不含储备油库），应执行排污登记管理，需向宜春市袁州生态环境局申请排污许可登记。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、 名称）/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织 | 车辆运输扬尘 | 颗粒物 | 加强库区内及进场道路的清扫、洒水抑尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值要求 |
|  |  | 车辆运输尾气 | CO、NOx等 | 库区四周设置绿化带 | / |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、SS | 化粪池 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物类标准 |
| 声环境 | 生产设备 | 设备噪声 | 基础减振、建筑隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾分类收集后交由环卫部门处置；过期残损烟花爆竹暂存于危废间，后交由公安部门组织销毁、处置。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危废暂存间、应急事故池、仓库等做好防渗、防漏等措施 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、项目库房建设过程中应严格参照《烟花爆竹工程设计安全规范》（GB50161-2022）、《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）（2018 年版）、 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）等国家规范进行设计； 2、厂区地面进行硬化；设置事故应急池（400m3），消防废水经场区雨水沟 渠收集至事故应急池（400m3）中，收集后的消防废水暂时储存后采用罐车 运送至就近污水处理厂处理； 3、划定禁火区，在明显地点设有警示标志，输配电线、灯具、火灾事故照明和疏散指示标志均应符合安全要求；严禁未安装灭火装置的车辆出入厂区； 4、加强职工的环保教育，提高安全防范风险的意识，安排专人负责全厂的安全管理；建立夜间值班巡查制度 |
| 其他环境 管理要求 | 1、及时办理排污许可证 2、及时进行环保竣工验收 3、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策；项目选址符合相关要求，通过采取有效的环保措施可实现废气达标排放，废水和固体废物妥善处置，对周边环境的影响也能控制在可接受程度。因此，建设单位在严格执行环保“三同时”制度，严格落实本报告提出的各项环保措施后，项目建设对环境的影响是可接受的。 因此，从环保的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | / | / | / | / | / | / | / |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | +0.04t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.016t/a | / | 0.016t/a | +0.016t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.005t/a | / | 0.005t/a | +0.005t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.02t/a | / | 0.02t/a | +0.02t/a |
| 一般工业固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 2.37t/a | / | 2.37t/a | +2.37t/a |
| 危险废物 | 过期残损烟花爆竹 | / | / | / | 0.5t/a | / | 0.5t/a | +0.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Comments

该图与总平图厂房编号不一致，图件也无法证实距离的准确性和权威性，建议补充测绘单位盖章的测绘报告或测绘图

修改：已补充测绘图及测绘单位资质证书，详见附件8

距离较近，请补充测绘报告

修改：根据宜春市袁州区慈化镇人民政府提供的项目规划建筑设计方案，已将其中的间距、退距分析图补充至本环评附图，图中包含设计单位测量的安全距离，详见附图十

修改：已补充，详见附件8

补充附图不符合要求，建议补充测绘单位盖章的测绘报告或测绘图

修改：已补充测绘图及测绘单位资质证书，详见附件8

应为表 3.6.2，根据 3.6.1条，3.6.1条：消防给水一起火灾灭火用水量应按需要同时作用的室内外消防给水用量之和计算，两座及以上建筑合用时，应取最大者。室内10，室外25，合计为35*3600*3＝378m3/次

修改：已按上述意见修改

不同构建物，不能合并

修改：已分别列出

分仓库列出

修改：已分仓库列出

预测内容有误，请核实修改

修改：已核实修改预测内容

错误

修改：已删除“该点源（因仓库设置较为分散，故点源位置取整个场区的中心点）”

删除此列

修改：已删除“是否属于环境风险物质”列

# Text boxes

图2-2  施工期工艺流程及产污环节图

图2-3 营运期工艺流程及产污环节图